Древотекс

защитно-декоративный тонирующий антисептик для древесины на водной основе

- быстросохнущий

- атмосферостойкий

- водоотталкивающий

- эластичный

- антисептический

- УФ-стойкий

- подчеркивает фактуру дерева

- высокая стойкость покрытия к перепадам температур

- экологически безопасный продукт (на водной основе)

- шелковисто-полуматовый

Древотекс — быстросохнущий антисептик для дерева, атмосферостойкая защитно-декоративная пропитка для защиты древесины.

Представляет собой водный раствор на основе акрилатных дисперсий (с фунгицидной защитой от синевы), синтетических смол, красителей и специальных добавок. Не содержит токсичных растворителей, практически без запаха.

Используется как самостоятельное декоративно-защитное покрытие по дереву для придания цвета и проявления фактуры, или как основа для последующего нанесенияакрилового лака Древолак.

Антисептик для дерева Древотекс характеризуется высокой стойкостью покрытия к перепадам температур, водоотталкивающими свойствами, высокой скоростью высыхания, глубокой степенью проникновения в структуру дерева и хорошей шлифуемостью.

Образует атмосферостойкое и УФ-стойкое эластичное покрытие, подчеркивающее фактуру дерева, сохраняет превосходные декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации.

Применение

Водно-дисперсионный антисептик Древотекс предназначен для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

Применяется для защиты деревянных фасадов домов и сооружений (в том числе дачных домов и бытовок, садовых беседок, деревянных заборов и пр.), для окрашивания внутренних и наружных деревянных опор, перекрытий, стропил, навесов, оконных рам, дверей, садовой мебели, а также лестниц, перил и прочих изделий из дерева.

Наносится на ранее неокрашенные поверхности.

Объекты применения:

- коттеджи, садовые строения, садовая мебель

- наружные и внутренние стены, лестницы, перила, ограды

- двери, оконные блоки, ставни и другие изделия из древесины

Способ применения

Материал поставляется в готовом к производству работ виде и не требует разбавления.

Антисептик для дерева Древотекс перед нанесением тщательно перемешать.

- Наносить на сухую, чистую поверхность (старые отслаивающиеся покрытия удалить механическим способом), кистью, валиком, окунанием, обливом или краскопультом в 2-3 слоя.

- Температурный режим нанесения антисептика: от 10°С до +30°С.

- Время высыхания до степени 3 при температуре t (20±2)ºC и влажности не более 50-70% — 40мин. до нанесения следующего слоя, 24 часа до эксплуатации.

Для достижения наилучшего качества окрашенной поверхности рекомендуется наносить на шлифованную древесину.

Стойкость к атмосферному воздействию — до 6 лет при соблюдении рекомендаций по нанесению.

Расход

Расход тонирующего антисептика - 100-120г. на 1 кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Базовые цвета: бесцветный, бук, сосна, тик, палисандр, орех. Другие цвета на заказ от 30кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня!

Хранить в прочно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от действия влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 5 до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 8 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 3кг, 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | раствор акрилатных дисперсий |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная шелковисто-полуматовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 12-15 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 12 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 40 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Цвет | колерованный |
| Водородный показатель, pH | 7.5-8.5 |
| Плотность, г/см3 | 1.01 |
| Атмосферостойкость покрытия достигается через, ч | 24 |
| Стойкость к воздействию климатических факторов, лет | 5 |
| ТУ | 2386-012-98310821-2009 |